## Slide 1
Reporter：AIPPT
Jenis Sambungan Furniture

## Slide 2
CONTENTS
Mortise dan Tenon
2.
1.
Sambungan Tumpul
Biscuit Joint
Dovetail Joint
3.
4.
Kombinasi Lem dan Sekrup
5.
Menggunakan Sekrup
6.

## Slide 3
01
Sambungan Tumpul

## Slide 4
Definisi Butt Joint
Sambungan ini menyatukan dua ujung kayu tanpa sudut potongan. Sederhana namun memerlukan paku atau lem untuk kekuatan ekstra.
Penggunaan Paku atau Lem
Paku atau lem digunakan untuk memperkuat sambungan, mencegah kayu bergerak atau rontok akibat tekanan.
Kelemahan Butt Joint
Tidak cocok untuk beban berat karena kurangnya stabilitas dan cenderung membutuhkan tambahan penguatan.
Butt Joint

## Slide 5
Keunggulan Dowel Joint
Hasil sambungan lebih rapi tanpa memerlukan paku atau sekrup tambahan, relatif kuat untuk tekanan samping.
Penggunaan Lem pada Dowel
Lem dimasukkan untuk mengisi celah di sekitar dowel, memperkuat sambungan antara dua kayu.
Definisi Dowel Joint
Menggunakan batang kayu bulat (dowel) yang dimasukkan ke dalam lubang kayu yang telah dibor sehingga menyatukan dua kayu.
Pen Pasak (Dowel)

## Slide 6
02
Mortise dan Tenon

## Slide 7
780K+
Definisi Mortise dan Tenon
Sambungan kuat dan elegan; mortise adalah lubang segi empat, tenon adalah bagian proyeksi yang cocok dimasukkan ke dalam mortise.
Aplikasi Mortise dan Tenon
Digunakan pada konstruksi pintu, jendela, dan furniture lainnya yang memerlukan kekuatan ekstra dan stabilitas.
Jenis Mortise dan Tenon
Mortise dan tenon miring dan mortise dan tenon ganda, masing- masing memiliki penggunaan spesifik tergantung desain furniture.
Pengertian Mortise dan Tenon

## Slide 8
Mampu menahan beban berat dan tekanan dari berbagai arah, cocok untuk konstruksi besar.
Stabilisasi Struktur
Teknik ribuan tahun, memberikan keindahan estetik serta kekuatan jangka panjang pada furniture.
Kekuatan dan Daya Tahan
Kelebihan Mortise dan Tenon

## Slide 9
Stabilitas Ekstra
Menyediakan kekuatan tambahan untuk sambungan yang memerlukan daya tahan ekstra terhadap tekanan dan beban.
Penggunaan Tidak Umum
Lem dan sekrup meningkatkan biaya produksi namun diperlukan untuk akurasi dan kecepatan pengerjaan.
Kombinasi dengan Lem dan Sekrup

## Slide 10
03
Dovetail Joint

## Slide 11
Memiliki bentuk seperti ekor merpati dengan proyeksi segitiga yang pas dalam potongan lainnya, kuat dan estetis.
Bentuk dan Fungsi
Umum digunakan untuk menyambung sisi laci, kotak kayu, dan furnitur tangan tradisional berkualitas tinggi.
Penggunaan Dovetail
Dovetail tegak (through dovetail) dan dovetail tersembunyi (half blind dovetail), menawarkan pilihan sesuai kebutuhan estetik.
Tipe Dovetail
Definisi Dovetail

## Slide 12
Penerapan dalam Furniture
Memberikan tampilan klasik dan estetika, cocok untuk furniture tradisional dan kerajinan kayu.
Tahap Pembuatan
Proses pembuatan memerlukan teknik presisi tinggi untuk hasil sempurna, sering dilakukan secara manual dengan alat khusus.
Kekuatan Sambungan
Memiliki kekuatan tinggi dan tahan lama, tanpa memerlukan tambahan paku atau sekrup.
Aplikasi Dovetail

## Slide 13
04
Biscuit Joint

## Slide 14
Bentuk dan Fungsi
Menggunakan potongan kayu berbentuk lingkaran atau lonjong "biskuit" yang ditempatkan di antara dua potongan kayu dengan lem untuk kekuatan.
Penggunaan Utama
Digunakan untuk menyambungkan kayu tipis, sering diterapkan di bagian atas meja dan panel furniture.
Proses Perekatan
Biskuit dimasukkan diantara kayu, direkatkan dengan lem dan dijepit hingga lem mengering untuk hasil maksimal.
Definisi Biscuit Joint

## Slide 15
Aplikasi dalam Furniture
Ideal untuk furniture modern yang membutuhkan estetika rapi dan kekuatan sedang.
Kemudahan Pembuatan
Relatif mudah untuk dibuat, tidak memerlukan peralatan berat, hanya butuh ketelitian dalam proses pengaturan.
Kekuatan Sambungan
Lem berperan penting dalam kekuatan sambungan, menambah daya tahan terhadap pergerakan dan beban.
Keunggulan Biscuit Joint

## Slide 16
05
Kombinasi Lem dan Sekrup

## Slide 17
Lem tidak direkomendasikan pada komponen yang bergerak atau menahan beban berat; sekrup menambah kekuatan.
01
Penggunaan pada Konstruksi Gerak
Menghemat waktu konstruksi dan menyediakan stabilitas awal yang diperlukan hingga lem mengering sempurna.
02
Keuntungan Kombinasi
Meningkatkan biaya dan waktu produksi, namun menawarkan fleksibilitas perakitan yang lebih mudah.
03
Kelemahan Kombinasi
Situasi Penggunaan

## Slide 18
01.
Potensi Penghematan
Sekrup memungkinkan pengerjaan lanjutan tanpa menunggu lem kering, menghemat waktu pengerjaan secara keseluruhan.
02.
Stabilitas Tambahan
Menggunakan sekrup untuk fase awal stabilitas, kemudian diperkuat secara permanen menggunakan lem.
Hemat Waktu Konstruksi

## Slide 19
Penggunaan Ideal
Perbandingan dengan Metode Tradisional
Lem dan sekrup memberikan hasil terbaik pada proyek yang membutuhkan struktur tidak bergerak dan tahan beban.
Metode kombinasi ini dapat menggantikan kekuatan yang biasanya dicapai dengan sambungan tradisional secara efisien.
Kekuatan dan Durabilitas

## Slide 20
06
Menggunakan Sekrup

## Slide 21
Fleksibilitas Penggunaan
Sekrup mudah dilepas dan dipasang kembali, ideal untuk sambungan yang perlu bongkar pasang.
Kekuatan Sambungan
Sekrup memberikan daya ikat lebih kuat dibandingkan paku, menahan beban lebih berat tanpa mudah terlepas.
Keunggulan Sekrup

## Slide 22
Luas komponen terlalu kecil untuk ikatan dengan lem kayu; sekrup menjadi solusi efektif.
Bidang Lem Tidak Cukup
Permukaan sudah ada finishing, lem tidak bisa meresap; penggunaan sekrup diperlukan untuk ikatan yang kuat.
Ada Lapisan Finishing
Kayu harus disambung dengan bahan lain seperti baja atau plastik dimana lem tidak efektif.
Jenis Bahan Beda
Situasi yang Mengharuskan Sekrup

## Slide 23
Menggunakan sekrup kepala datar typ Phillips, ideal untuk konstruksi kayu dan memberikan hasil ikatan maksimal.
Jenis Sekrup
Penggunaan sekrup pada tempat yang tepat agar sambungan lebih kuat, stabilitas kayu terjaga.
Aplikasi Teknik Pemakaian
Pemilihan Sekrup

## Slide 24
Reporter：AIPPT
Thanks