## Slide 1: Keamanan Informasi
Week 10-11. Proxy Server

## Slide 3: KONSEP DASAR
Proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara
Secara prinsip pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy

## Slide 4: Ilustrasi

## Slide 5
Pada gambar di atas client1, client2, client3 disebut sebagai pihak pertama
Sedangkan yang menjadi pihak kedua adalah jaringan internet
Sebelum keduanya saling berhubungan, mereka harus melewati proxy server

## Slide 6: Fungsi Proxy
Connection Sharing,
Filtering,
  Filter Situs-Situs Terlarang,
  Filter Pengguna Internet,
Caching,
Management User’s Authentication,
Management Waktu Akses Internet,
Management Bandwidth,
dst

## Slide 7: Connection Sharing
Konsep dasar, pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway, yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar.
Gateway ini sangat penting, karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal tersebut akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan internet.
Gateway juga bertindak sebagai titik dimana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung kepadanya.
Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama (connection sharing).
Dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server, karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet

## Slide 8: Filtering
Filter Situs-Situs Terlarang
  Konsepnya adalah jika ada client yang ingin mengakses situs-situs yang sudah difilter oleh proxy server maka akses akan gagal.
Filter Pengguna Internet
  Pengguna Internet sudah didefinisikan di konfigurasi proxy
  Pendefinisan yang digunakan adalah dengan menggunakan IP Address yang digunakan client
  Proxy juga bisa mendefinisikan beberapa IP yang tidak bisa akses internet

## Slide 9: Caching
Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan obyek-obyek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet
Proxy server yang melakukan proses diatas biasa disebut cache server
Mekanisme caching akan menyimpan obyek-obyek yang merupakan hasil permintaan dari dari para pengguna, yang didapat dari internet.
Disimpan dalam ruang disk yang disediakan (cache).

## Slide 10: Mekanisme Caching

## Slide 11: Caching …
Dengan demikian, bila suatu saat ada pengguna yang meminta suatu layanan ke internet yang mengandung obyek-obyek yang sama dengan yang sudah pernah diminta sebelumnya, yaitu yang sudah ada dalam cache, maka proxy server akan dapat langsung memberikan obyek dari cache yang diminta kepada pengguna, tanpa harus meminta ulang ke server aslinya di internet.
Bila permintaan tersebut tidak dapat ditemukan dalam cache di proxy server, baru kemudian proxy server meneruskan atau memintakannya ke server aslinya di internet

## Slide 12: Transparent Proxy
Salah satu kompleksitas dari proxy pada level aplikasi adalah bahwa pada sisi pengguna harus dilakukan konfigurasi yang spesifik untuk suatu proxy tertentu agar bisa menggunakan layanan dari suatu proxy server
Agar pengguna tidak harus melakukan konfigurasi khusus, kita bisa mengkonfigurasi proxy/cache server agar berjalan secara benar-benar transparan terhadap pengguna (transparent proxy).
Transparent Proxy memerlukan bantuan dan konfigurasi aplikasi firewall (yang bekerja pada layer network) untuk bisa membuat transparent proxy yang bekerja pada layer aplikasi

## Slide 13: Cara Kerja Transparent Proxy
Pengguna benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan proxy ini, dan apapun konfigurasi pada sisi pengguna, selama proxy server ini berada pada jalur jaringan yang pasti dilalui oleh pengguna untuk menuju ke internet, maka pengguna pasti dengan sendirinya akan “menggunakan” proxy/cache ini.
Cara membuat transparent proxy adalah dengan membelokkan arah (redirecting) dari paket-paket untuk suatu aplikasi tertentu, dengan menggunakan satu atau lebih aturan pada firewall/router.
Prinsipnya setiap aplikasi berbasis TCP akan menggunakan salah satu port yang tersedia, dan firewall membelokkan paket yang menuju ke port layanan tertentu, ke arah port dari proxy yang bersesuaian

## Slide 14: Cara Kerja Transparent Proxy …
Sebagai Contoh : Pada saat klient membuka hubungan HTTP (port 80) dengan suatu web server, firewall pada router yang menerima segera mengenali bahwa ada paket data yang berasal dari klien dengan nomor port 80.
Misal kita juga mempunyai satu HTTP proxy server yang berjalan pada port 3130.
Pada Firewall router kita buat satu aturan yang menyatakan bahwa setiap paket yang datang dari jaringan lokal menuju ke port 80 harus dibelokkan ke arah alamat HTTP proxy server port 3130. Akibatnya, semua permintaan web dari pengguna akan masuk dan diwakili oleh HTTP proxy server diatas.

## Slide 15: Cara Kerja Transparent Proxy …
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth+ -p tcp --dport 80
-j REDIRECT --to-port 8080

## Slide 16: Management User’s Authentication
Konsep
Membatasi akses internet menggunakan username dan password setiap kali ingin mengakses internet,
Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka client tersebut bisa mengakses internet,
Jika username dan password yang dimasukkan salah, maka client tersebut tidak bisa mengakses internet.

## Slide 17: Management Waktu Akses Internet
Akses internet hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu
Waktu akses internet berdasarkan hari-hari dan jam-jam tertentu
Keuntungan: mengoptimalkan penggunaan bandwidth

## Slide 18: Management Bandwidth
Bandwith adalah kecepatan transmisi dalam sistem komunikasi data, dihitung dalam satuan bit / detik (bps - bit per second).
Management bandwidth pada proxy dapat dilakukan pada penggunaan bandwidth pada network atau masing-masing client.
Management bandwidth yang baik akan mengoptimalkan client untuk akses ke jaringan internet

## Slide 19: Squid Proxy-Server
Squid merupakan software proxy yang sekarang ini banyak digunakan
Squid sudah termasuk di dalam distro Debian DNU/Linux
Instalasi pada Debian digunakan perintah berikut:
  $ apt-get install squid

## Slide 20: Installasi dan Konfigurasi Squid Proxy Server

## Slide 21: Installasi Squid Proxy
Apt-get install squid

## Slide 22: Konfigurasi Dasar
Edit file : /etc/squid/squid.conf
Konfigurasi Dasar
  http_port
  Cache_peer
  cache_dir
  cache_access_log
  cache_log
Konfigurasi Tambahan
  DNS Setting
  Access List
  Filtering

## Slide 23: http_port
http_port  menentukan squid akan berjalan di port berapa atau akan berjalan di Ip berapa dan port berapa
  Contoh :
  http_port 10.252.105.21:8080 (jalan di IP 10.252.105.21 di port 8080)
  http_port 8080 (jalan di sembarang IP di port 8080)

## Slide 24: Cache_peer
Cache_peer adalah metode squid dalam melakukan hirarki akses, squid memungkinkan dirinya untuk bekerjasama dengan mesin proxy yang lain
Cache_peer sangat berguna bagi mesin yang tidak punya koneksi langsung ke internet tapi bisa mengakses ke suatu proxy yang konek ke internet (mesin yang punya akses ke internet disebut dengan parent)
Cache_peer
  cache_peer parent.foo.net parent 3128 3130
  Parent.foo.net adalah mesin parent yang membuka port pada 3128

## Slide 25: Membuat Cache
Menggunakan Directory
Harus dibangun dulu sebelum digunakan
Ditentukan dalam konfigurasi cache_dir:
  Tipe Cache storage file system  secara default adalah ufs
  Nama directory  harus writable oleh squid
  Ukuran  ukuran maks dari Cache ini
  Jumlah subdirektori Level1
  Jumlah subdirektori level 2
Ukuran Cache tidak bisa dirubah-rubah secara fleksibel tanpa harus membangun, sehingga cache_dir bisa kita berikan lebih dari satu baris
Contoh cache_dir :
  cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

## Slide 26: Membangun Cache
Tentukan dulu cache_dir nya, ukuran dan lokasinya
Jalankan squid dengan options –z
  Contoh : /usr/sbin/squid –z
  Proses ini berjalan agak lama karena squid akan membuat direktori yang kosong
Setiap kali kita akan menambah cache_dir kita harus membangun cache_dir tersebut dulu menggunakan option -z

## Slide 27: File system
Ufs: file system default untuk cache storage
Aufs : menggunakan Thread untuk menghindari blocking I/O
DISKD: menggunakan process yang berbeda untuk menghindarkan blocking I/O (harus menentukan dan menghidupkan program diskd)
Jumlah Subdirektori akan menentukan kecepatan akses squid terhadap cache-nya

## Slide 28: Logging
Sangat diperlukan untuk menganalisa dan memonitor kejadian pada squid
cache_access_log : melihat URL akses ke proxy
  cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log : melihat kejadian pada squid tergantung dari nilai debug_options
  cache_log /var/log/squid/cache.log
Harus dipastikan bahwa file tersebut adalah writable oleh squid

## Slide 29: Option Lain
Setting dns menggunakan option dns_nameservers [IP] [IP]
    Contoh: dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4

## Slide 30: Access Filtering menggunakan ACL
ACL : access control list
  Format umum :
    acl aclname acltype string1 ...
    acl aclname acltype "file" ...
  Acl bisa menggunakan string yang ada pada file konfigurasi dan juga bisa menggunakan file eksternal
  Aclname adalah nama yang diberikan untuk acl tersebut
  Squid akan membatasi akses berdasarkan nama aclnya

## Slide 31: ACL Type
acl aclname src ip-address/netmask ... (clients IP address)
acl aclname src addr1-addr2/netmask ... (range of addresses)
acl aclname dst ip-address/netmask ... (URL host's IP address)
acl aclname myip ip-address/netmask ... (local socket IP address)
acl aclname srcdomain .foo.com ... # reverse lookup, client IP
acl aclname dstdomain .foo.com ... # Destination server from URL
acl aclname srcdom_regex [-i] xxx ... # regex matching client name
acl aclname dstdom_regex [-i] xxx ... # regex matching server

## Slide 32: ACL Type untuk waktu
acl aclname time [day-abbrevs] [h1:m1-h2:m2]
  S - Sunday
  M - Monday
  T - Tuesday
  W - Wednesday
  H - Thursday
  F - Friday
  A – Saturday
h1:m1 dan h2:m2 adalah jam dan menit, h1:m1 adalah start waktu dan h2:m2 adalah waktu selesai
Contoh : acl yang melambangkan hari senin sampai jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi adalah :
  acl waktuku MTWHF 09:00-10:00

## Slide 33: ACL Proxy_auth
Acl untuk menggunakan authentikasi, waktu user berusaha mengakses internet
  acl aclname proxy_auth username ...
Sebagai contoh :
* acl userku proxy_auth unyil usrok melan
Untuk menggunakan external authentication username diganti dengan “REQUIRED”
* acl userku proxy_auth REQUIRED

## Slide 34: Membatasi akses
Menggunakan http_access
Format
  http_access ( allow | deny ) (!) aclname aclname …
  http_access akan match jika acl acl yang tergabung mempunyai nilai yang memenuhi
Squid akan menganggap semua akses akan di deny (menggunakan http_access deny all) di baris-baris akhir setelah acl
Agar kita bisa memperbolehkan user yang sesuai dengan acl mengakses ke proxy, maka tempatkanlah http_access yang berkaitan dengan acl kita di tempat sebelum http_access deny all

## Slide 35: Contoh membatasi Akses
  acl lab_A src 10.126.10.1/255.255.255.255
  acl lab_B src 10.126.11.1/255.255.255.255
  acl lab_C src 10.126.13.0/255.255.255.0
  Di bagian http_access :
  http_access allow lab_A
  http_access allow lab_B waktuku
  http_access deny all (sudah ada)
  Dengan demikian acl yang boleh mengakses adalah Lab_A dan lab_B, lab_C tidak karena tidak disebutkan pada http_access

## Slide 36: Web Filtering
Menggunakan acl dstdom_regex
Gunakan options –i untuk menjadikannya CASE-INSENSITIVE (huruf besar huruf kecil sama saja)
Untuk memfilter website www.detik.com
  acl web_terlarang url_regex –i www.detik.com
  Acl web_terlarang url_regex –i www.jerapah.com

## Slide 37: Implementasi Web Filtering
  acl web_terlarang dstdom_regex –i www.detik.com
  Acl web_terlarang dstdom_regex –i www.jerapah.com
  acl urlbanner url_regex –i images.slashdot.org/banner
  http_access deny web_terlarang
  http_access allow LabA LabB
  http_access deny all
  http_access deny urlbanner

## Slide 38: Authentikasi
Menggunakan acl proxy_auth
Menggunakan option auth_param
  auth_param skema parameter [setting]
Skema authentikasi antara lain adalah:
Skema terdapat di /usr/lib/squid, contoh basic schema :
  auth_param basic children 5
  auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
  auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/shadow

## Slide 39: Filter dari File
acl sex url_regex "/etc/squid/sex"
acl notsex url_regex "/etc/squid/notsex"
http_access allow notsex
http_access deny sex

## Slide 40: Filter dari File…
buatlah file
/etc/squid/sex
/etc/squid/notsex
contoh isi /etc/squid/notsex:
  .*.msexchange.*
  .*.msexcel.*
  *freetown.*
  *geek-girls.*
  *scsext.*
contoh isi /etc/squid/sex:
www.indonona.com
www.extrajos.com
www.bopekindo.com

## Slide 41: Management Bandwidth
Opsi-Opsi yang digunakan adalah
menentukan jumlah aturan yang dipakai
  delay_pool pool
Menentukan kelas masing-masing pool
  delay_class pool kelas
Menentukan parameter masing-masing pool sesuai kelas yang digunakan
  delay_parameters pool parameter
Menentukan hak akses penggunaan bandwidth
  delay_access pool allow | deny [!]nama_acl

## Slide 42: Konfigurasi Transparant Proxy
/etc/squid/squid.conf
  http_port 127.0.0.1:3128 http_port 10.0.0.1:3128 visible_hostname hostname cache_mgr admin@email httpd_accel_host virtual httpd_accel_port 80 httpd_accel_with_proxy on httpd_accel_uses_host_header on acl lan src 10.0.0.0/8 acl localhost src 127.0.0.1 acl all src 0.0.0.0 http_access allow lan http_access allow localhost http_access deny all redirect_program /usr/lib/squid/bannerfilter/redirector.pl
Redirect All outgoing
  iptables -t nat -A PREROUTING -i ${LAN_INT} -p tcp --dport 80 \ -j REDIRECT --to-port 3128

## Slide 43: Proxy Server Layer Network
Salah satu contoh proxy yang bekerja pada layer jaringan adalah aplikasi firewall yang menjalankan Network Address Translation (NAT).
NAT selalu digunakan pada router atau gateway yang menjalankan aplikasi firewall. NAT digunakan untuk mengubah alamat IP paket TCP/IP, biasanya dari alamat IP jaringan lokal ke alamat IP publik, yang dapat dikenali di internet.
System NAT :
  Pada suatu jaringan lokal (local Area Network), setiap komputer didalamnya menggunakan alamat IP lokal.
  Ketika komputer pada LAN mengakses layanan di internet, paket-paket IP yang berasal dari jaringan lokal harus diganti alamat sumbernya dengan satu alamat IP publik yang bisa diterima di internet.
  Disinilah proses NAT dilakukan oleh aplikasi firewall di Gateway, sehingga suatu server di internet yang menerima permintaan dari jaringan lokal akan mengenali paket datang menggunakan alamat IP gateway, yang biasanya mempunyai satu atau lebih alamat IP publik.
Pada proses NAT ini, aplikasi firewall di gateway menyimpan satu daftar atau tabel translasi alamat berikut catatan sesi koneksi TCP/IP dari komputer-komputer lokal yang menggunakannya, sehingga proses pembaliknya bisa dilakukan, yaitu ketika paket jawaban dari internet datang, gateway dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari paket ini, melakukan proses pembaliknya (de-NAT) dan kemudian menyampaikan paket tersebut ke komputer lokal tujuan yang sebenarnya.

## Slide 44: Proxy Server Level Circuit
Proxy ini tidak bekerja pada layer aplikasi, akan tetapi bekerja sebagai “sambungan” antara layer aplikasi dan layer transport, melakukan pemantauan terhadap sesi-sesi TCP antara pengguna dan penyedia layanan atau sebaliknya.
Proxy ini bertindak sebagai perantara, namun juga membangun suatu sirkuit virtual diantara layer aplikasi dan layer transport.
Dengan proxy level sirkuit, aplikasi klien pada pengguna tidak perlu dikonfigurasi untuk setiap jenis aplikasi.
Sebagai contoh, dengan menggunakan Microsoft Proxy Server, sekali saja diperlukan untuk menginstall WinSock Proxy pada komputer pengguna, setelah itu aplikasi-apliakasi seperrti Windows Media Player, IRC atau telnet dapat langsung menggunakannya seperti bila terhubung langsung ke internet.
Kelemahan dari proxy level sirkuit adalah tidak bisa memeriksa isi dari paket yang dikirimkan atau diterima oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakannya.

## Slide 45: Workshop Proxy Server

## Slide 46: Studi Kasus

## Slide 47
Port yang digunakan 8080 yang melewati IP 192.168.0.1
Cache_peer proxy.eepis-its.edu
Client1 akses pada hari Senin – Jum’at 24 jam
Client 2 akses pada jam kerje Senin – Jum’at 08:00-18:00
Client 3 akses pada hari sabtu dan minggu 24 jam
User Authentication menggunakan mysql_auth
Beberapa situs-situs terlarang diblok
Banwidth overall yang digunakan adalah 256 kbps, per-network 64 kbps, sedangkan per-user 2 kbps jika digunakan untuk mendownload file seperti .exe, .mp3, .avi, .iso, dll, jika tidah maka batasan yang dipakai adalah mengikuti aturan per-network

## Slide 48: Konfigurasi Port
Squid berjalan pada IP 192.168.0.1 dan port 8080
  http_port 192.168.0.1:8080
  icp_port 3130
Cache_peer
  cache_peer proxy.eepis-its.edu parent 3128 3130
Karena untuk mengakses proxy.eepis-its.edu harus menggunakan authentikasi maka saya perlu menambahkan :
  login=share@student.eepis-its.edu:share
    share@student.eepis-its.edu=username
    share = password

## Slide 49: Membuat Cache
Uncoment pada baris-baris opsi berikut:
  cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
  access_log /var/log/squid/access.log squid
  cache_log /var/log/squid/cache.log
  cache_store_log /var/log/squid/store.log
  pid_filename /var/run/squid.pid

## Slide 50: Baris Authentikasi User
Masukkan opsi-opsi berikut untuk authentikasi user
auth_param basic program /usr/bin/mysql_auth
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic children 5
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
authenticate_ip_ttl 2 hours

## Slide 51: Konfigurasi ACL
Authentikasi
  acl butuhpasswd proxy_auth REQUIRED
Filter situs secara eksternal
  acl domainterlarang dstdomain “/etc/squid/domain-terlarang.txt”
  acl kataterlarang url_regex -i "/etc/squid/kata-terlarang.txt"
  acl ipterlarang dst "/etc/squid/ip-terlarang.txt“
  acl nonterlarang url_regex -i "/etc/squid/non-terlarang.txt“
Filter Ip yang boleh akses internet
  acl lan src 192.168.0.2-192.168.0.254/255.255.255.255
  acl client1 src 192.168.0.20/255.255.255.255
  acl client2 src 192.168.0.61/255.255.255.255
  acl client3 src 192.168.0.101/255.255.255.255

## Slide 52: Konfigurasi Acl ….
Filter file yang di download
  acl download url_regex -i ftp \.exe$ \.mp3$ \.mp4$ \.tar.gz$ \.gz$ \.tar.bz2$ \.rpm$ \.zip$ \.rar$
  acl download url_regex -i \.avi$ \.mpg$ \.mpeg$ \.rm$ \.iso$ \.wav$ \.mov$ \.dat$ \.mpe$ \.mid$
  acl download url_regex -i \.midi$ \.rmi$ \.wma$ \.wmv$ \.ogg$ \.ogm$ \.m1v$ \.mp2$ \.wax$
  acl download url_regex -i \.m3u$ \.asx$ \.wpl$ \.wmx$ \.dvr-ms$ \.snd$ \.au$ \.aif$ \.asf$ \.m2v$
  acl download url_regex -i \.m2p$ \.ts$ \.tp$ \.trp$ \.div$ \.divx$ \.mod$ \.vob$ \.aob$ \.dts$
  acl download url_regex -i \.ac3$ \.cda$ \.vro$ \.deb$
Filter waktu akses internet
  acl hari time M T W H F
  acl jam_kerja time M T W H F 08:00-18:00
  acl sabtuminggu time A S

## Slide 53: Konfigurasi http_access
Aturan akses situs-situs terlarang
  http_access deny domainterlarang
  http_access deny kataterlarang
  http_access deny ipterlarang
  http_access allow nonterlarang
Aturan user yang bisa akses internet
  http_access deny lan
  http_access deny client1 !hari
  http_access deny client2 !jam_kerja
  http_access deny client3 !sabtuminggu
  http_access allow manager
  http_access allow localhost
  http_access deny !Safe_ports
  http_access deny CONNECT !SSL_ports

## Slide 54
Aturan penggunaan autentikasi user
  http_access allow butuhpasswd
Aturan yang terakhir ini adalah untuk membatasi selain user yang telah didefinisikan di atas tidak bisa mengakses dan diakses
  http_access deny all
  http_reply_access allow all
  icp_access allow all

## Slide 55: Konfigurasi Administratif
cache_mgr anwar.zainuddin@gmail.com
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
visible_hostname proxy.qotrun-nada.edu

## Slide 56: Konfigurasi bandwidth
delay_pools 2
delay_class 1 3
delay_parameters 1 32000/32000 8000/8000 100/100
delay_access 1 allow client1 download
delay_access 1 allow client2 download
delay_access 1 allow client3 download
delay_access 1 deny all
delay_class 2 2
delay_parameters 2 32000/32000 8000/8000
delay_access 2 allow client1
delay_access 2 allow client2
delay_access 2 allow client3
delay_access 2 deny all

## Slide 57: Konfigurasi mysql_auth
Konfigurasi file Makefile
CC = gcc
CFLAGS = -I/usr/include/mysql -L/usr/lib/mysql
LDFLAGS = -lmysqlclient
SRC = src
OBJS = $(SRC)/mysql_auth.o $(SRC)/confparser.o $(SRC)/mypasswd.o
INSTALL = /usr/bin/install
CONF = $(SRC)/mysql_auth.conf
all : mysql_auth mypasswd
clean:
rm -rf src/*.o *.o mysql_auth mypasswd
mysql_auth: $(OBJS)
$(CC) -o $@ $(SRC)/mysql_auth.c $(SRC)/confparser.c $(LDFLAGS) $(CFLAGS)
mypasswd: $(OBJS)
$(CC) -o $@ $(SRC)/mypasswd.c $(SRC)/confparser.c $(LDFLAGS) $(CFLAGS)
install:
$(INSTALL) -o proxy -g proxy -m 755 mysql_auth /usr/bin/mysql_auth
$(INSTALL) -o proxy -g proxy -m 700 mypasswd /usr/bin/mypasswd
$(INSTALL) -o proxy -g proxy -m 600 $(CONF) /etc/mysql_auth.conf
#$(INSTALL) -o nobody -g nogroup -m 600 $(CONF) /usr/local/squid/etc/mysql_auth.conf.default

## Slide 58
Konfigurasi define.h
  # Edit pada bagian berikut:
  #define CONFIG_FILE "/usr/local/squid/etc/mysql_auth.conf" menjadi
  #define CONFIG_FILE "/etc/mysql_auth.conf“
Konfigurasi file mysql_auth.conf
  #Edit pada bagian berikut:
  mysqld_socket /tmp/mysqld.sock menjadi
  mysqld_socket /var/run/mysqld/mysqld.sock

## Slide 59
Compile lalu install
  Pindah ke direktori mysql_auth
  $ make
  $ su -c “make install”
Pindah ke subdirektori sripts untuk menambah database
  $ cd scripts/
  $ mysql -u root -p < create_script
  masukkan password mysql
Tambahkan username dan password
  $ mypasswd username password

## Slide 60: Konfigurasi Akhir
Setelah konfigurasi selesai, simpan file konfigurasi
  Stop squid lalu jalankan perintah /usr/bin/squid –z untuk membuat direktori cache
  Buat file domain-terlarang.txt, kata-terlarang.txt, ip-terlarang.txt, non-terlarang.txt pada direktori /etc/squid
    cd /etc/squid
    touch domain-terlarang.txt kata-terlarang.txt ip-terlarang.txt non-terlarang.txt
  Masukkan nama domain, kata-kata serta ip yang akan diblok pada masing-masing file.
Jalankan squid
  /etc/init.d/squid start

## Slide 61: DAFTAR PUSTAKA
Wagito, 2005, Jaringan Komputer Teori dan Implementasi Berbasis Linux, Penerbit Gava Media, Jogjakarta
Wahana Komputer, 2006, Pengelolaan Jaringan Komputer di Linux, Penerbit Salemba Infotek, Jakarta
http://lecturer.eepis-its.edu/
http://ilmukomputer.com/
http://people.arxnet.hu/airwain/mysql_auth/mysql_auth-0.8.tar.gz
Ahmad Aulia, Pembuatan Web Management Untuk Konfigurasi Proxy Berbasis Squid, PENS-ITS
Dian Ardiyansyah, Teknologi Jaringan Komputer, http://ilmukomputer.com/
http://www.debian-administration.org/

## Slide 62: Workshop : Membuat Proxy Server Sederhana (Semua akses diperbolehkan)
Edit file /etc/squid/squid.conf
Isilah http_port dengan 8080
Gunakan parent yang ada pada saat ini
  cache_peer ip_parent parent port_parent port_parent_ICP
Isilah cache_dir 500 megabytes
  cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
Isikan cache_access_log dan cache_log untuk memonitor URL
  cache_access_log /var/log/squid/access.log
  cache_log /var/log/squid/cache.log
Isikan dns_server yang akan digunakan
  dns_nameservers ip_address

## Slide 63: Workshop 1: Membuat Proxy Server Sederhana (Semua akses diperbolehkan
Karena semua akses diperbolehkan, maka acl tidak diperlukan disini
Tambahkan baris
  http_access allow all di bagian paling bawah dari sekumpulan tulisan http_access
Rubahlah visible_hostname dengan nama dari mesin anda
Keluar dari squid.conf
Jika cache_dir belum ada, buatlah dulu direktorinya
  mkdir /var/spool/squid
  Chmod a+rw /var/spool/squid
JIka cache_dir belum ada, buatlah dulu dengan
  /usr/sbin/squid -z
Untuk memulai squid dengan
  /usr/sbin/squid –sYD

## Slide 64: Ujicoba
Bukalah browser arahkan proxy ke proxy yang barusan anda konfigurasi, dan coba buka internet

## Slide 65: Workshop 2
Buatlah proxy yang hanya boleh diakses oleh user-user yang terdaftar dalam system saja
Ujilah proxy anda
Buatlah proxy yang hanya boleh diakses pada hari senin, selasa, dan rabu antara jam 07 pagi hingga jam 5 sore,lengkapi dengan authentikasi
Ujilah proxy anda
Berikan tambahan kemampuan memfilter web www.detik.com dan www.jawapos.com
Ujilah proxy anda

## Slide 66: Referensi
http://www.te.ugm.ac.id/~risanuri/jarkom/proxy.doc
onno.vlsm.org/v10/onno-ind-2/network/ teknik-menangkal-situs-porno-di-kantor-warnet-3-2002.rtf
mojora.wordpress.com/2006/ 08/04/memfilter-web-regex-lagi-men/
Materi Training Network Administration , IT - PENS – ITS 2006